Информация

о водохозяйственной обстановке, неблагоприятным и опасным явлениям, чрезвычайным ситуациям гидрологического характера на территории Верхне-Волжского БВУ

на 14 мая 2017 г.

Сведения о водности. По данным ФГБУ "Верхне-Волжский УГМС" и "Центральный УГМС" на водных объектах сохраняется средняя водность.

С 01 марта 2017 г. приказом Росводресурсов от 01.02.2017 г. № 23 введён режим повышенной готовности.

Угличское, Шекснинское, Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Пензенское водохранилища работают в штатном режиме, в соответствии с режимами, рекомендованными Межведомственной рабочей группой по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, нарушений установленных режимов работы гидроузлов не зафиксировано.

Запасы водных ресурсов в водохранилищах Верхней Волги обеспечивают бесперебойную работу систем водоснабжения.

На водных объектах зоны ответственности Верхне-Волжского БВУ аварийных ситуаций не отмечено. Опасных явлений на водных объектах нет.

| Водный объект/ Населённый пункт | Характеристика неблагоприятного явления гидрологического характера |
| --- | --- |
| Костромская область |
| река Ветлуга д. Михалкино г. Шарья | В результате поднятия уровня паводковых вод в р. Ветлуга произошло подтопление участка автомобильной дороги, идущей на д. Михалкино г. Шарья. Уровень воды над дорожным полотном составляет 78 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| река Ветлуга д. Михалкино г. Шарья | У д. Михалкино г. Шарья в результате подъема уровня воды в р. Ветлуга подтоплен низководный мост. Уровень воды над мостом составляет 76 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| Нижегородская область |
| река Алатырь с. Мадаево Починковский район | В результате поднятия уровня паводковых вод в р. Алатырь произошел размыв участка насыпной автомобильной дороги через р. Алатырь расположенной в 1,5 км от с. Мадаево. Глубина размыва составляет 100 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| река Уста п. Атазик Уренский район | В связи с повышением температуры окружающей среды, интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р. Уста, произошло затопление участка автодороги Арья – Атазик, ведущей к п. Атазик. Нарушено автомобильное сообщение со стороны р.п. Арья к п. Атазик Уровень воды над дорожным полотном составляет 15 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| река Ветлуга п. Затон им. Михеева Воскресенский район | В связи с интенсивным таянием снега и повышением уровня воды на р. Ветлуга, произошло подтопление участка автодороги п. Воскресенское - п. Затон им. Михеева, расположенной в 2,5 км от п. Затон им. Михеева. Уровень воды над дорожным полотном составляет 112 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |

Наполнение водохранилищ Верхней Волги

| Наименование водохранилищ | На 13.05.2017 |
| --- | --- |
|  | Уровень, м БС | Процент наполнения, % |
| Угличское | 112.75 | 92 |
| Шекснинское | - | - |
| Рыбинское | 101.92 | 100 |
| Горьковское | 84.00 | 100 |
| Чебоксарское | 63.29 | - |
| Куйбышевское | - | - |