Информация

о водохозяйственной обстановке, неблагоприятным и опасным явлениям, чрезвычайным ситуациям гидрологического характера на территории Верхне-Волжского БВУ

на 26 апреля 2017 г.

Сведения о водности. По данным ФГБУ "Верхне-Волжский УГМС" и "Центральный УГМС" на водных объектах сохраняется средняя водность.

С 01 марта 2017 г. приказом Росводресурсов от 01.02.2017 г. № 23 введён режим повышенной готовности.

Водохранилища работают в штатном режиме, в соответствии с режимами, рекомендованными Межведомственной рабочей группой по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, нарушений установленных режимов работы гидроузлов не зафиксировано.

Запасы водных ресурсов в водохранилищах Верхней Волги обеспечивают бесперебойную работу систем водоснабжения.

На водных объектах зоны ответственности Верхне-Волжского БВУ аварийных ситуаций не отмечено. Опасных явлений на водных объектах нет.

| Водный объект/ Населённый пункт | Характеристика неблагоприятного явления гидрологического характера |
| --- | --- |
| Нижегородская область |
| р. Алатырь с. Кочкурово Починковский район | Около с. Кочкурово Починковского района в результате таяния снега произошёл подъем уровня воды в р. Алатырь, подтоплен низководный мост. Уровень воды над мостом составляет 30 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| р. Линда д. Доенки и д. Быково г. Бор | В результате интенсивного таяния снега и подъема уровня воды в р. Линда затоплен низководный автомобильный мост через р. Линда, в 1,5 км от д. Доенки и д. Быково г. Бор. Уровень воды над мостом составляет 10 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| р. Кудьма п.х. «Кудьма» Кстовский район | В результате весеннего таяния снега произошёл подъем уровня воды в р. Кудьма, в результате чего оказался затоплен низководный автомобильный мост около подсобного хозяйства «Кудьма» в Кстовском районе. Уровень воды над мостом составляет 30 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| р. Пьяна с. Соболево Гагинский район | В с. Соболево Гагинского района в результате весеннего таяния снега произошёл подъем уровня воды в р. Пьяна, подтоплен низководный автомобильный мост. Уровень воды над мостом составляет 50 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| р. Алатырь с. Мадаево Починковский район | В результате поднятия уровня паводковых вод в р. Алатырь произошел размыв участка насыпной автомобильной дороги через р. Алатырь расположенной в 1,5 км от с. Мадаево. Глубина размыва составляет 100 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| р. Уста п. Атазик Уренский район | В связи с повышением температуры окружающей среды, интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р. Уста, произошло затопление участка автодороги Арья – Атазик, ведущей к п. Атазик. Нарушено автомобильное сообщение со стороны р.п. Арья к п. Атазик Уровень воды над дорожным полотном составляет 40 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| р. Ветлуга п. Затон им. Михеева Воскресенский район | В связи с интенсивным таянием снега и повышением уровня воды на р. Ветлуга, произошло подтопление участка автодороги п. Воскресенское - п. Затон им. Михеева, расположенной в 2,5 км от п. Затон им. Михеева. Уровень воды над дорожным полотном составляет 35 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |

На 26.04.2017 г. уровень в Рыбинском водохранилище составляет 101.56 м БС, уровень в Горьковском водохранилище 83.79 м БС.

Рыбинский гидроузел работает в режиме средними за период сбросными расходами:

с 11.04.2017 по 30.04.2017 включительно – 300 ± 100 куб.м/с;

Нижегородский гидроузел работает в режиме наполнения водохранилища до отметки 83.6 м БС к 25.04.2017, к 01.05.2017 до отметки 83.9±0.1 м БС