Уровень верхнего бьефа и наполнение водохранилищ Верхней Волги

на 1 февраля 2011г.

| Наименование водохранилищ | НПУ, м БС | Свободная емкость при УМО, куб. км | На 01.02.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень, м БС | Процент наполнения, % |
| Угличское | 113.00 | 0.81 | 112.99 | 100 |
| Шекснинское | 113.00 | 1.98 | 112.78 | 80 |
| Рыбинское | 101.81 | 16.67 | 99.88 | 46 |
| Горьковское | 84.00 | 3.90 | 83.64 | 81 |
| Чебоксарское | 63.00 | - | 63.10 | - |
| Куйбышевское | 53.00 | 33.9 | 48.57 | - |

# Text boxes

Примечание: Сведения о режиме водохранилищ и о состоянии водности рек приведены в табл.1 и 2

м

м

м

Шекснинский ГУ

112.78

Рыбинский ГУ

99.88

Камский ГУ

Воткинский ГУ

Нижнекамский ГУ

Каспийское море

Волгоградский ГУ

Саратовский ГУ

Куйбышевский ГУ

Чебоксарский ГУ

Нижегородский ГУ

Рыбинский ГУ

99.88

Иваньковский ГУ

Верхневолжский ГУ

км

Протяженность, км

20

60

80

100

40

НПУ   Нормальный подпорный

уровень

УМО   Уровень мертвого объема

МНУ   Минимальный

навигационный уровень

W плн Полный объем

W плз  Полезный объем

Q спс   Суммарная пропускная

способность гидроузла

Q сбр   Сбросной расход

*           Проектные данные

НПУ – 101,81 м

УМО – 96,91 м

МНУ – 99,5 м

W плн – 25,4 км3

W плз –16,7 км3

Q спс – 9000 м3/с

НПУ – 113,0 м

УМО – 109,0 м

МНУ – 111,0 м

W плн – 1, 2 км3

W плз – 0,7 км3

Q спс – 13000 м3/с

НПУ – 124,0 м

УМО – 119,5 м

МНУ - 121,7 м

W плн – 1,1 км3

W плз – 0,8 км3

Q спс – 7400 м3/с

НПУ – 108,5 м

УМО – 100,0 м

МНУ – 106,0 м

W плн – 12,2 км3

Wплз – 9,8 км3

НПУ – 89,0 м

УМО – 85,0 м

МНУ – 87,0 м

W плн – 9,4 км3

Wплз –3,7 км3

НПУ – 62,0 (68,0)* м

УМО – 62,0 (66,0)* м

W плн – 2,8 (13,8)* км3

Wплз –0 (4,6)* км3

НПУ – 113,0 м

УМО – 111,8 м

МНУ – 112,7 м

W плн – 1,27 км3

Wплз –0,39 км3

Q спс – 1420 м3/с

НПУ – 15,0 м

УМО – 12,0 м

МНУ – 13,0

W плн – 31,45 км3

Wплз –8,2 км3

НПУ – 28,0 м

УМО – 27,0 м

МНУ – 27,5 м

W плн – 12,9 км3

Wплз – 1,8 км3

НПУ – 53,0 м

УМО – 45,5 м

МНУ – 49,0 м

W плн – 57,3 км3

W плз – 33,9 км3

НПУ – 63,0 (68,0)* м

УМО – 63,0 (65,0)* м

W плн – 4,6  (12,6)* м3

W плз – 0 (5,4)* км3

НПУ – 84,0 м

УМО – 81,0 м

МНУ – 83,6 м

W плн – 8,8 км3

Wплз – 3,9 км3

НПУ – 206,5 м

УМО – 203,0 м

W плн – 0,52 км3

Wплз – 0,47 км3

Q спс – 380 м3/с

Р. ВОЛГА

1500

1000

500

Р. КАМА

Р. ШЕКСНА

100

400

300

200

80

60

100

40

- 27,0

48.57

63.10

83.64

112.99

2000

3500

3000

2500

1500

1000

500

120

160

180

140

100

80

60

40

20

0

-20

-40

200

ПРОФИЛЬ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО КАСКАДА ВОДОХРАНИЛИЩ

На 01.02.2011г.

Угличский ГУ